## Slide 1
WÄRMEWENDE · EFFIZIENTE HEIZTECHNIK
Wärmepumpen mit Abwärme
Unvermeidbare Wärme als Energiequelle nutzen
Grundlagen · Technik · Quellen · Potenziale · Praxis

## Slide 2
AGENDA
Überblick
1
Was ist unvermeidbare Abwärme?
Definition nach dem Gebäudeenergiegesetz
2
Funktionsweise der Wärmepumpe
Vom Wärmestrom der Quelle zur Nutzwärme
3
Warum der Temperatur-Hub zählt
Effizienz und Temperaturniveau
4
Quellen von Abwärme
Industrie, Rechenzentren, Abwasser & mehr
5
Potenziale, Praxis & Vorteile
Zahlen und reale Projekte
6
Herausforderungen & GEG-Rahmen
Wirtschaftlichkeit und Rechtslage
Wärmepumpen mit Abwärme
02

## Slide 3
GRUNDLAGE
Was ist unvermeidbare Abwärme?
Wärme, die als Nebenprodukt in Industrie-, Gewerbe- oder tertiären Anlagen aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten anfällt und nicht durch den Stand der Technik vermieden werden kann.
Definition sinngemäß nach GEG (§ 3)
Abwärme
Thermische Energie aus technischen Prozessen, die für den eigentlichen Zweck nicht genutzt wird — sie geht sonst ungenutzt an Luft oder Wasser verloren.
„Unvermeidbar“
Sie lässt sich technisch nicht verhindern und fällt zwangsläufig an. Statt sie zu verwerfen, wird sie zur wertvollen Wärmequelle.
Wärmepumpen mit Abwärme
03

## Slide 4
FUNKTIONSWEISE
Das Prinzip: aus Abwärme wird Nutzwärme
1 Abwärme-Quelle
25–40 °C aus Prozess, Server oder Abluft
→
2 Wärmeübertrager
Entzieht der Quelle die Wärme und überträgt sie auf das Kältemittel
→
3 Wärmepumpe
Der Verdichter hebt das Temperaturniveau mit Strom deutlich an
→
4 Nutzwärme
55–70 °C für Heizung, Warmwasser oder Wärmenetz
Elektrischer Antrieb: Jede eingesetzte Kilowattstunde Strom bewegt ein Vielfaches an Wärme — das macht die Wärmepumpe so effizient.
Wärmepumpen mit Abwärme
04

## Slide 5
EFFIZIENZ
Warum eine Wärmepumpe nötig ist
Abwärme liegt oft auf niedrigem Temperaturniveau — zu niedrig, um damit direkt zu heizen oder Warmwasser bereitzustellen. Die Wärmepumpe hebt dieses Niveau auf einen nutzbaren Bereich an.
Entscheidend: die Quelltemperatur
Je höher und konstanter die Temperatur der Quelle, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Warme, stetige Abwärme liefert deutlich bessere Werte — eine höhere Jahresarbeitszahl — als kalte, schwankende Außenluft.
~30 °C
Abwärme-
Quelle
~65 °C
Nutz-
wärme
Temperatur-Hub
Wärmepumpen mit Abwärme
05

## Slide 6
WÄRMEQUELLEN
Wo unvermeidbare Abwärme entsteht
Industrie & Produktion
30 – >100 °C
Prozesse, Abgase, Prozesswasser
Rechenzentren
25 – 40 °C
Server laufen rund um die Uhr
Abwasser
10 – 20 °C
Kanäle & Kläranlagen, ganzjährig
Abluft & Fortluft
20 – 35 °C
Lüftung von Gebäuden & Prozessen
Kälte- & Kühlanlagen
30 – 45 °C
Abwärme der Kondensatoren
Gewerbe & Handel
25 – 40 °C
z. B. Supermarkt-Kühlung
Wärmepumpen mit Abwärme
06

## Slide 7
POTENZIAL
Ein großes, ungenutztes Potenzial
Rund ein Drittel der energiebedingten CO₂-Emissionen entsteht im Wärmesektor — und ein Großteil der Abwärme bleibt bislang ungenutzt.
≈ 67 TWh/a
technisches Abwärme­potenzial der Industrie (2021) — rund 15 % ihres Wärmeverbrauchs
≈ 62 TWh/a
geschätztes Potenzial unvermeidbarer Abwärme in Deutschland
≈ 8 TWh
verfügbare Abwärme aus Rechenzentren (bis 2025)
≈ 13 %
erwarteter Anteil ind./gew. Abwärme an der Wärmeversorgung bis 2045
Quellen: Fraunhofer, AGFW u. a. · Werte gerundet, teils aus unterschiedlichen Studien.
Wärmepumpen mit Abwärme
07

## Slide 8
AUS DER PRAXIS
Abwärmenutzung ist längst Realität
NTT-Rechenzentrum, Berlin
Wärmepumpen heben rund 28 °C warme Serverabluft an. Ziel: die klimafreundliche Versorgung von etwa 150.000 m² Gewerbefläche — ab 2027 auch Wohngebäude.
Pallasseum, Berlin-Schöneberg
Die große Wohnanlage nutzt seit Herbst 2025 die Abwärme eines nahegelegenen Telekom-Rechenzentrums für ihre Wärmeversorgung.
Abluft-Wärmepumpen im Wohnbau
Sie nutzen den Restwärmestrom der Wohnungslüftung ganzjährig für Heizung und Warmwasser — unabhängig von der Außentemperatur.
Wärmepumpen mit Abwärme
08

## Slide 9
VORTEILE
Vorteile auf einen Blick
Höhere Effizienz
Konstante, warme Quelle → bessere Jahresarbeitszahl als bei Luft-Wärmepumpen.
Ganzjährig verfügbar
Rechenzentren (24/7) und Industrie liefern kontinuierlich Wärme.
Doppelter Nutzen
Die Quelle wird gekühlt, die Wärmesenke zugleich geheizt.
CO₂-arm
Nutzt ohnehin anfallende Energie statt fossiler Brennstoffe.
GEG-konform
Zählt zur 65-%-Anforderung an erneuerbare Wärme.
Die effizienteste Wärmequelle …
… ist warm und konstant. Genau das bietet unvermeidbare Abwärme — sie verbindet hohe Effizienz mit einem doppelten Nutzen für Quelle und Gebäude.
Wärmepumpen mit Abwärme
09

## Slide 10
HÜRDEN
Herausforderungen in der Umsetzung
Wirtschaftlichkeit
Investitionen in Wärmetauscher, Netze und Wärmepumpen sind das Nadelöhr.
Temperaturniveau
Viele Quellen sind für die direkte Nutzung zu kalt — die Wärmepumpe ist nötig.
Räumliche Nähe
Quelle und Wärmesenke müssen über Netze verbunden werden.
Gleichzeitigkeit
Anfall der Wärme und Bedarf müssen zusammenpassen — Speicher helfen.
Wärmepumpen mit Abwärme
10

## Slide 11
RECHTLICHER RAHMEN
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
65-%-Regel (§ 71)
Neu eingebaute Heizungen müssen zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme betrieben werden.
Anrechnung über die WP
Abwärme aus Ab- und Raumluft zählt nur dann, wenn sie über eine Wärmepumpe nutzbar gemacht wird.
Zieljahr 2045
Ab 2045 ist der Betrieb fossiler Heizungen nicht mehr zulässig — Umstieg auf erneuerbare Energien und Abwärme.
Wärmepumpen mit Abwärme
11

## Slide 12
FAZIT
Abwärme — die Ressource der Wärmewende
Unvermeidbare Abwärme ist eine große, weitgehend ungenutzte Ressource.
Wärmepumpen machen sie nutzbar — effizient, CO₂-arm und GEG-konform.
Erfolgsfaktoren: Wirtschaftlichkeit, passende Temperaturen und die Kopplung von Quelle und Bedarf.
„Wo Abwärme unvermeidbar entsteht, sollte sie auch genutzt werden.“